ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ НОЙКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БУГУРУСЛАНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

25.11. 2013                                        с. Нойкино                                            № 36-п

Об утверждении схемы водоснабжения  и водоотведения

Нойкинского сельского поселения

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 7 декабря. 2011года №416-ФЗ 135-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  Уставом Нойкинского сельского поселения» постановляю:

- Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Нойкинского  сельского поселения  (приложение №1)

- Постановление разместить на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу: www.noikino.ru.  и опубликовать на информационных стендах поселения.

Глава администрации                                                                        Ю.Л.Кулаев

Разослано: в дело, прокуратуру, администрацию района

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НОЙКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БУГУРУСЛАНСКОГО  РАЙОНА НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения  Нойкинского сельского поселения  -документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения, ее развитие с учетом правового регулирования.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Нойкинского сельского поселения Бугурусланского  района являются:  Федеральный закон от 07.12.2011 ода № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Нойкинского сельского поселения», утвержденная постановлением Администрации Нойкинского сельского поселения от 26.07.2013 №21-п, Генеральный план поселения.

Схема водоснабжения и водоотведения  разрабатывается в соответствии с документами  территориального планирования  и программой  «Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Нойкинского сельского поселения», утвержденная постановлением Администрации Нойкинского сельского поселения от 26.07.2013 №21-п,  а также с учетом схемы теплоснабжения.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок 10 лет.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу, долгосрочную целевую программу  «Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Нойкинского сельского поселения», утвержденные постановлением Администрации Нойкинского сельского поселения от 26.07.2013 №21-п

II. Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения:

- определить возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения я в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоснабжения в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

-обеспечение жителей Нойкинского сельского поселения при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и водоотведения и обеспечения жителей поселения водой хозяйственно-питьевого назначения.

Раздел 1.  Сведения о водоснабжении по поселению.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НОЙКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БУГУРУСЛАНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Нойкинское сельское поселение образовано в 1984 году

Общая площадь – 11373 га

Численность населения (2013г.) -980 чел.

Общая площадь жилищного фонда (2013г.)-18266кв.м.

Основными природными ресурсами поселения являются:

Подземные источники воды хозяйственно-питьевго назначения, строительная глина, песок и др. На территории Нойкинского сельского поселения расположены 3 артезианских скважины. Одна из этих скважин по техническим причинам законсервирована.

Выполняют работы и оказывают услуги по водоснабжению  ЛПДС «Тюрино» в том числе:

- добыча пресных подземных вод для  хозяйственно- питьевого  и сельскохозяйственного водоснабжения;

- подключение потребителей к системе водоснабжения;

- обслуживание водопроводных сетей;

-  установка приборов учета (водомеров), их опломбировка;

- демонтаж и монтаж линий водоснабжения, водонапорных башен.

Предприятие имеет лицензию на право пользования с целевым назначением и видами работ:

- добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов

Взаимоотношения предприятий с потребителями услуг осуществляются на договорной основе.  Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организации технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивают их надлежащее использование и сохранность.

Представление услуг по водоснабжению предприятия производят самостоятельно. Оплата услуг предоставляемых   ТСЖ «Тюринское».    осуществляются непосредственно через ПО с. Старое Тюрино.

Проектные решения.

Проектные решения водоснабжения Нойкинского сельского поселения Бугурусланского района базируются на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения  в соответствии с увеличением потребности на основе Генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений.

Система водоснабжения поселения частично централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная – по назначению, тупиковая по конструкции.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий,  на пожаротушение.

- Источники водоснабжения, схема развития инженерной инфраструктуры в границах поселения. Характеристика существующего состояния системы водоснабжения Нойкинского сельского поселения Бугурусланского района.

Основным источником водоснабжения населения и хозяйств поселения существующей и проектируемой застройки  деревень поселения являются существующие и проектируемые скважины и колодцы.

Водоснабжение Нойкинского сельского поселения осуществляется их 2 водозаборных скважин и шахтных колодцев:

с.Нойкино:

скважина №1 -1,25м.3м./час, насос ЭЦВ

Протяженность водопроводной сети составляет 12000 метров, имеется водонапорная башня. Высота башни -25 метров с объемом бака 80м.3.

с.Старое Тюрино:

скважина №26/012- 8,0м.3/час, насос ЭЦВ

скважина №26/016 –законсервирована

Протяженность водопроводной сети составляет 2200 метров, имеется водонапорная башня. Высота башни -25 метров, с объемом бака – 25м.3.

Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой замкнутую кольцевую систему водопроводных труб диаметром 50-200мм. Материал,  из которого выполнен водопровод: метал, асбоцемент, полиэтилен. Общая протяженность водопроводной сети составляет  12400 метров.

Место расположения                           Дата постройки                            Протяженность,  м.

с.Старое Тюрино                                      1976 год                                         3500

с.Нойкино                                                 1983 год                                         2200

Итого:                                                                                                            14400

Водоразборных колонок в с.Нойкино всего – 17ед, в том числе тупиковых 3 ед.

В.с. Старое Тюрино – нет.

В с. Новое Тюрино индивидуальные колодцы.

Вопросами по обеспечению населения хозяйственной и питьевой водой занимается Администрация сельского поселения. Источниками водоснабжения,  являются подземные воды. Для добычи воды используется глубоководные скважины,  не имеющие очистных сооружений, обеззараживающих установок, организованных и благоустроенных зон санитарной охраны.  Модернизация и строительство сооружений водоснабжения и водоотведения проводятся  низкими темпами. Одной из причин неудовлетворительного качества воды, подаваемой населению, является высокая изношенность водопроводных сетей. Отсутствие генеральных схем развития водопроводов. Наибольший  износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. Значительны объемы потерь, утечек водопроводной  воды, вызванные высокой степенью износа сетей и оборудования.

Система водоснабжения с.Старое Тюрино частично централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд в  соответствии с территориальным планированием,  утвержденной схемой теплоснабжения, программой  «Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Нойкинского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Нойкинского сельского поселения от 18.06.2012г. №60. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения будут использоваться подземные воды.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода. Ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества.  Требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

Часть населения ( в деревнях и частично в с. Старое Тюрино) Нойкинского  сельского поселения пользуются водой в хозяйственных целях из собственных колодцев и скважин от 5-20 м. глубиной. Доля проб колодезной воды, не отвечающих гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям более 90%.

4. Основные проблемы децентрализованных и централизованных систем водоснабжения по поселению:

1.Несоответствие объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно-техническое состояние систем водоснабжения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами).

2. Отсутствие зон санитарной охраны. Либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

3. Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах,  подающих потребителям воду.

4. Отсутствие современных технологий водоочистки.

5. Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

6. Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

Для гарантированного водоснабжения населенных пунктов Нойкинского сельского поселения, при полном благоустройстве (устройство водопроводных сетей внутри каждого дома, общественных зданий и зданий коммунального назначения) проектом в перспективе необходимо предусмотреть:

- капитальный ремонт существующих глубоководных скважин,  которые на данный момент находятся в аварийном состоянии с заменой технологического оборудования и ремонтом оголовка, выполнить ряд мероприятий: демонтаж насоса и обсадных труб. Прокачка эрлифтом в течение двух суток;

- развитие действующей тупиковой сети водопровода.

- поэтапная реконструкция существующих сетей и замена изношенных участков сети.

Водопроводную сеть необходимо планировать на перспективу

диаметр. 110-63 мм. их полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17  ГОСТ  18599-2001.

На вводах в здания спроектировать устройство водомерных узлов в соответствии с гл. 11 СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Для учета  расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии.

Водомерным узлом планируется также оснастить одну скважину. Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной зоны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

1. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:

-в первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30-50 м. вокруг скважины. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается, запрещается пребывание лиц,  не работающих на головных сооружениях;

- второго и третьего – режимов ограничения. В зону второго и третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями Сан Пин 2.1.4.1110-02

«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». На территории второго и третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.

Мероприятия по модернизации и развитию водоснабжения Нойкинского сельского поселения

Износ водопроводной сети составляет   70%. При таком состоянии водопроводной сети,  необходим  ремонт и реконструкция системы водоснабжения.

Так  администрация  Нойкинского сельского поселения запланировала мероприятия по ремонту и реконструкции водопроводной сети за счет областных средств и собственных.

Наименование мероприятий:

Реконструкция водопроводных   сетей в с.Нойкино с заменой водопроводных колонок и с. Старое Тюрино установкой пожарных гидрантов - тыс. руб.         1.384

с. Старое Тюрино (скважина) с установкой прибора учета - тыс. руб.     222,0

Раздел 2. Сведения о водоотведении по поселению.

2.1. Проектные решения

Проектные решения  водоотведения Нойкинского сельского поселения базируются на основе разрабатываемого генерального плана. Существующая система водоотведения поселения в частично  централизованная.

В с. Старое Тюрино имеется централизованная система отвода хозяйственно-бытовой канализации.  Протяженность канализационных сетей 0,4 км. Канализационных очистных сооружений    нет.  Сточные воды от жилпоселка самотеком по закрытой системе канализации сбрасываются без очистки в р. Мочегай.

В остальных населенных пунктах Котовского сельского поселения централизованная система хозяйственно-бытовой канализации отсутствует.  Индивидуальные жилые дома оборудованы уборными с накопительными емкостями для приема сточных вод или надворными уборными с последующей утилизацией хозяйственно-фекальных стоков в компостные ямы. Очистка накопительных емкостей и приемных емкостей надворных уборных осуществляется ассенизационной машиной с вывозом на биологические очистные сооружения (БОС). Существующая централизованная система имеет 60% износа.

Планируется реконструкция централизованной системы отвода хозяйственно бытовой канализации и строительство биологических очистных сооружений.

Нормы расхода сточных вод.

Расчетные расходы сточных вод,  как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда.  При этом  в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления. Без учета полива.

2.2 Проектные предложения.

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, сброс сточных вод от существующей и проектируемой застройки с. Старое Тюрино предусматривается в существующие и проектируемые канализационные сети, проектируемые очистные сооружения с полной биологической   Старые самотечные сети хозяйственно-бытовой канализации по мере необходимости заменяются.

Сброс сточных вод от существующей и проектируемой застройки с. Старое Тюрино предусматривается в существующие  и проектируемые канализационные сети и проектируемые биологические очистные сооружения. Жилые дома частной застройки поселения, не имеющие систем водоснабжения и канализации оборудуются надворными уборными с бетонными выгребами с очисткой их ассенизационными машинами.

- 1.      Мероприятия по модернизации и развитию водообеспечению Нойкинского сельского поселения.

Износ системы водоотведения составляет 70%. Биологические очистные сооружения отсутствуют.  При таком состоянии системы водоотведения и отсутствие биологической очистки канализационных стоков, необходим ремонт и реконструкция системы водоотведения и строительство биологических очистных сооружений.

Так Администрация Нойкинского сельского поселения запланировала мероприятия по  реконструкции канализационной сети и строительство биологических очистных сооружений в с. Старое Тюрино за счет областных средств и собственных.

Наименование мероприятий:

Проектирование и гос. экспертиза проекта реконструкции водоотведения (канализация)

с. Старое Тюрино  - тыс. руб.    1500.0

Реконструкция сетей водоотведения в с. Нойкино и с.Старое Тюрино - млн. руб.    3,5.

Проектирование и гос. экспертиза проекта реконструкции очистных сооружений в

с. Старое Тюрино - млн.руб.    1,0

Реконструкция очистных     сооружений в с. Старое Тюрино - млн.руб.             15.0

Раздел 3.  Ожидаемые результаты

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории Нойкинского  сельского поселения Бугурусланского  района Оренбургской области.

5. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков. Определенных для вновь строящегося жилого фонда и объектов производственного, рекрационного и социально-культурного назначения.

6. Увеличение мощности системы водоснабжения и водоотведения.